## Slide 1
参赛团队：
完成日期：
Tuning-Agent
面向openEuler的自适应资源管控Agent
匿名评审稿
2026 年 7 月

## Slide 2: 项目介绍
01
02
03
04
05
项目亮点
技术难点
项目测试
作品演示

## Slide 3
项目介绍
从调优、调度与测试三类问题出发，形成控制、执行和验证闭环

## Slide 4: 1.1 设计背景
项目同时面对调优成本、混合负载和实验验证三类问题
01
人工专家调优成本高
人工调优依赖专家持续观察和反复试验，所需时间长、成本高，难以灵活适应负载变化。
成本高、响应慢
02
单一策略难兼顾多类负载
BATCH 与 LATENCY 追求的目标不同，单一调度策略难同时兼顾尾延迟、吞吐和基本公平。
优化目标冲突
03
性能测试难复现
环境漂移、用例接入成本和指标格式差异，使不同测试基准难以稳定复现、统一分析与展示。
证据难统一
三个问题分别由 tuning_agent、scx_agent_classed 和 bench 对应解决。

## Slide 5: 1.2 设计目标与总体架构
围绕智能调优、语义调度和可复现实验三个目标构建系统。
01
tuning_agent
可控智能调优
以低开销、可扩展的 Agent 模仿专家完成观测、实验、评价与恢复
02
scx_agent_classed
语义分类调度
按任务语义划分类别 采用不同调度策略，并在类别间动态选择
03
bench
可复现实验
稳定复现性能测试 易扩展新用例，统一指标、分析和展示
tuning_agent 提出受限变更
scx_agent_classed 执行策略
bench 独立验证结果
控制面、执行面和证据面相互独立，通过 MCP、Unix socket 与 artifacts 连接。

## Slide 6: 1.3 较同类方案的优势
三部分分别在可控扩展、调度开销和实验复现方面形成差异化优势。
组成
核心机制
带来的价值
tuning_agent
机制与策略分离：Runtime 管理状态、事务与评价，Provider 扩展能力，LLM 选择目标和实验行为。
稳定可控 可扩展 策略灵活
scx_agent_classed
单调度器多 DSQ、冷热路径分离、共享内部建模；热路径近乎无额外开销。
无调度器切换开销 低冷路径开销 易解释
bench
VM 隔离、用例插件化、指标规范化，并统一完成统计、分析和结果展示。
易复现 易扩展 统一分析展示

## Slide 7: 1.4 作品原创性说明
三个功能域均为第一方实现，上游项目仅通过标准依赖方式使用
第一方实现
48,999
约 4.9 万行代码
Rust · C · BPF · Python
tuning_agent · 23,732 行
状态机、事务/评价内核、能力模型、恢复、审计与 LLM/MCP 适配
scx_agent_classed · 9,661 行
两级调度、BPF 热路径、动态规则、control API 与 MCP 能力适配
bench · 15,606 行
环境准备、VM 编排、Guest Executor、配对分析与报告生成
sched_ext / libbpf / serde / libvirt 等均为标准上游依赖，不复制其源码。

## Slide 8
项目亮点
控制面、执行面与证据面分工协作，形成完整可信闭环

## Slide 9: 2.1 tuning_agent：可信调优控制面
机制与策略分离：LLM 选择目标，Provider 扩展能力，Runtime 负责状态、事务、评价与恢复。
ACTIVATION
激活入口
comm miss CLI / Unix socket timer
AGENT REASONER
提出调优假设
选择探测目标 提出评价合同 生成候选变更
Trusted Runtime
目标与权限
冻结目标与工具边界
实验编排
组织一次完整 Episode
恢复与审计
基线记录与异常恢复
提交判决
依据证据提交或回滚
PROVIDERS
受限执行
Local binding MCP manifest allowlist
事务操作
每次变更记录基线并经过 apply / readback，形成可追溯事务。
A/B Evaluate
无改善自动恢复 baseline；状态不明进入 RecoveryRequired。
失败回滚
固定比较 baseline 与 candidate，模型不能选择有利结果。
LLM 负责策略选择，Provider 提供能力扩展，Runtime 独占副作用、评价和提交权。

## Slide 10: 2.2 scx_agent_classed：两级分类调度器
单调度器维护多个 DSQ，共用同一内部模型，避免调度器切换开销。
任务与规则
comm / cgroup
base rules
learned rules
语义分类
LATENCY
BATCH
每 CPU 双 DSQ
LATENCY DSQ
短 slice · 有界 burst
BATCH DSQ
自适应 epoch
统一仲裁
在延迟响应 与批处理吞吐间 持续权衡
统一选择下一类别
单调度器多 DSQ
LATENCY 与 BATCH 在同一调度器内使用不同策略，无需切换 scx 调度器。
冷热路径分离
热路径只保留有界整数计算，规则学习和发布位于低频冷路径。
统一内部建模
所有类别共享 vruntime 与统一仲裁模型，行为简洁且容易解释。
动态规则
冷路径学习分类规则，调度器以单写者方式安全发布。

## Slide 11: 2.3 bench：可复现实验证据框架
VM 隔离保证可复现，统一指标契约支持用例扩展、统计分析和结果展示。
Host 编排
配置与资源调度
严格加载配置
environment / benches / plan
构造 comparison pair
baseline ↔ candidate
编排顺序与 CPU
alternating · placement
创建独立 VM
qcow2 overlay · direct boot
Guest 执行
静态计划与阶段门禁
启动调度器
scheduler settle
执行 treatment
Outcome V2 门禁
warmup / settle
失败或泄漏即停止
正式 measurement
独立超时与进程组
系统快照
before / after / 存活检查
证据分析
只消费实验产物
回收原始 artifacts
结果、日志、快照、哈希
精确配对
只接受双方 PASS
配对统计
delta + Student-t 95% CI
统一报告
analysis.json / CSV / HTML
隔离环境 + 交替运行 + 双方 PASS 精确配对 → 结果可复现、可归因

## Slide 12: 2.4 三部分协同：端到端可信闭环
三个组件通过 MCP、Unix socket 和实验 artifacts 协作，不共享可绕过边界的内部句柄。
01
发现未分类
comm miss 聚合 activation
scx_agent_classed
02
冻结目标
规则快照 指标与阈值
tuning_agent
03
提出规则
LLM 选择 learned rule
tuning_agent
04
事务发布
CAS → JSON → BPF map
Runtime + scx
05
成对验证
baseline → candidate same fingerprint
bench
06
提交或恢复
seal / rollback 完整 evidence
Runtime
CommitSealed
改善且 guardrail 通过
Rollback
无改善或 guardrail 失败
RecoveryRequired
状态无法证明，冻结新激活
控制面提出受限变更，执行面落实调度策略，证据面独立验证结果

## Slide 13
技术难点
聚焦两项核心权衡：Agent 灵活性与稳定可控、LATENCY 优先与类别公平

## Slide 14: 3.1 Agent 灵活性与稳定可控的权衡
开放式推理能够适应复杂负载，但系统副作用必须确定、可恢复、可审计。
策略灵活性
LLM 处理开放目标与多信号 Provider 可持续扩展新的调优能力
稳定可控
权限必须有界，变更必须可逆 评价标准固定，异常状态默认闭锁
机制 与 策略分离
Trusted Runtime 负责不可交给模型的确定性机制
能力快照
只暴露当前阶段允许的工具
Episode 状态机
单目标、阶段权限与失败闭锁
事务与恢复
baseline、WAL、verify、rollback
评价与提交
固定 A/B、verdict、CommitSealed
结果：模型保留策略自由，副作用、评判、恢复和最终提交归 Runtime。

## Slide 15: 3.2 LATENCY 优先与类别公平的权衡
两类任务同时可运行时，需要降低交互尾延迟，同时保证 BATCH 的基本 CPU 份额。
LATENCY
目标：降低 tail latency 短 slice · 有界 burst 默认权重 200
BATCH
目标：维持 throughput 自适应 epoch 默认权重 100
唯一跨类策略 decide_class()
V_class += runtime × 100 / weight 比较投影类别 vruntime
class_max_debt 约束 LATENCY 领先量
01
只有一个类别可运行
立即选择该类别，不引入额外仲裁
02
两个类别同时可运行
比较包含当前任务运行量的投影 vruntime
03
LATENCY 已领先过多
由 class_max_debt 触发 BATCH 服务
长期目标份额约 2 : 1；LATENCY 是有界优先而非绝对优先，BATCH 始终保持基本公平。

## Slide 16
项目测试
两组独立 bench 证据：语义调度性能与 Redis CPU Agent 调优

## Slide 17: 4.1 两组核心实验结果
调度 LATENCY 8/8 完整配对；Redis 4/5 有效配对，均值改善但 95% CI 跨 0
LATENCY p99
下降 46.64%
8 / 8 pair
LATENCY p99.9
下降 58.65%
8 / 8 pair
Redis p99
下降 29.79%
4 / 5 pair
Redis QPS
提升 44.25%
4 / 5 pair
LATENCY 吞吐 -3.74%（regression） · MIX p99 -49.82%、batch -0.08%（3/4） · Redis 4 commit / 1 no-commit

## Slide 18
作品演示

## Slide 19: 5.1 作品演示

## Slide 20
参赛团队：
完成日期：
谢谢
SCX-Agent：让智能调优具备可信执行与可验证证据
匿名评审稿
2026 年 7 月